## Slide 1: Hardware и Software для ОЕЯ Джереми Эппллярд, NVIDIA

## Slide 2: Производительность Мотивация
2
Уменьшение времени до решения очень полезно:
Для обучения это позволяет экспериментировать с большим количеством архитектур моделей
В производственных средах крайне важно обеспечить быстрый результат для конечного пользователя
Не все можно сделать автоматически: некоторые вещи зависят напрямую от пользователя

## Slide 3: Ускоренные Вычисления
3
ЦПУ
Оптимизирован для Последовательных задач
Акселератор ГП Оптимизирован для Параллельных задач

## Slide 4: Низкая Задержка или Высокая Пропускная способность?
ЦПУ
4
Оптимизирован для доступа с низкой задержкой к кэшированным наборам данных
Логика управления для неупорядоченного и спекулятивного исполнения
ГП
Оптимизирован для параллельных данных, пропускной способности
Архитектура толерантна к задержкам памяти
Больше транзисторов, предназначенных для вычислений

## Slide 5: Низкая Задержка или Высокая Пропускная способность Конструкция ведет к производительности
T1 |  |  |  |  |  | T2 |  |  |  |  |  | T3 |  |  |  |  |  | T4 |  |  |  |  | 
Архитектура ЦПУ должна минимизировать задержку в каждом потоке
Архитектура ГП скрывает задержку с вычислениями (10+k потоков)
ГП – Высокая Производительность Процессора
Ядро ЦПУ – Процессор с Низкой Задержкой
Поток Вычислений
Tn
Обработка
Ожидание Данных
Готово к Обработке
T1
T3
T2
T4
5

## Slide 6: Теоретическая одиночная точность GFLOP/s на низкопробных часах
6
10
100
1000
10000
100000
ГП NVIDIA
ЦПУ Intel
1
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

## Slide 7
7
10
100
1000
Теоретический пик GB/s
ГП NVIDIA
ЦПУ Intel
1
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

## Slide 8: Roofline Модель Полезный инструмент для анализа
8
Пропускная способность с плавающей точкой – это зачастую количество, которое мы хотим максимизировать. Если мы удвоим пропускную способность с плавающей точкой, мы удвоим объем полезной работы, которую мы делаем в данный момент времени.
Roofline модель – это график интенсивности вычислений алгоритма против ожидаемой пропускной способности с плавающей точкой для данной части аппаратного оборудования
Интенсивность вычислений определяется как количество операций с плавающей точкой на каждый байт: Флопы/Байт

## Slide 9: Roofline Модель Текущее оборудование
9
10
0.25
1
256
1024
GFLOP/s
Roofline Модель для ГП и ЦПУ
100000
10000
1000
100
4 16 64
Арифметическая Интенсивность (АИ)
ГП ЦПУ
ОПЕРАЦИЯ | БАЙТЫ | ФЛОПЫ | АИ
c=a+b | 12 | 1 | 0.083
Mat-Vec | O(N2) | O(N2) | O(1)
1D FFT | O(N) | O(NlogN) | O(logN)
Mat-Mat | O(N2) | O(N3) | O(N)
РНС | ? | ? | ?

## Slide 10: Анализ Производительности СДКП
10

## Slide 11: СДКП Необходимые вычисления
Уравнения:
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
+ 𝑏𝑖)
+ 𝑏𝑓)
+ 𝑏𝑜)
𝑐Ƹ𝑡 = tanh(𝑊𝑐 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∘ 𝑐Ƹ𝑡
ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∘ tanh(𝑊ℎ𝑐𝑡 + 𝑏ℎ)
Для бэтча 1, wt, ht – векторы размера H
Операции:
4x Matrix-vector multiplications (input 2H,
output H)
1x Matrix-vector multiplication (input H, output H)
2x Pointwise tanh (size H)
3x Pointwise sigmoid (size H) 6x Pointwise add (size H)
2x Pointwise multiplication (size H)

## Slide 12: СДКП Необходимые вычисления
Уравнения:
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
+ 𝑏𝑖)
+ 𝑏𝑓)
+ 𝑏𝑜)
𝑐Ƹ𝑡 = tanh(𝑊𝑐 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∘ 𝑐Ƹ𝑡 ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∘ tanh(𝑐𝑡)
Для бэтча 1, wt, ht – векторы размера H
Операции:
4x Matrix-vector multiplications (input 2H,
output H)
1x Matrix-vector multiplication (input H, output H)
2x Pointwise tanh (size H)
3x Pointwise sigmoid (size H) 5x Pointwise add (size H)
2x Pointwise multiplication (size H)

## Slide 13
Уравнения:
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
+ 𝑏𝑖)
+ 𝑏𝑓)
+ 𝑏𝑜)
𝑐Ƹ𝑡 = tanh(𝑊𝑐 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∘ 𝑐Ƹ𝑡 ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∘ tanh(𝑐𝑡)
Для бэтча B, wt, ht – матрицы размера
HxB.
Операции:
4x Matrix-matrix multiplications (input 2HxB,
output HxB)
1x Matrix-vector multiplication (input H, output H)
2x Pointwise tanh (size HxB)
3x Pointwise sigmoid (size HxB) 5x Pointwise add (size HxB)
2x Pointwise multiplication (size HxB)
СДКП Необходимые вычисления

## Slide 14: Увеличение Параллелизма Отступление
[A1][h] = [x1]
[A2][h] = [x2]
[A3][h] = [x3]
[A4][h] = [x4]
Поскольку матричные умножения имеют общие водные данные, мы можем их комбинировать
A [h] = x

## Slide 15: СДКП Необходимые вычисления
Уравнения:
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
+ 𝑏𝑖)
+ 𝑏𝑓)
+ 𝑏𝑜)
𝑐Ƹ𝑡 = tanh(𝑊𝑐 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∘ 𝑐Ƹ𝑡 ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∘ tanh(𝑐𝑡)
Для бэтча B, wt, ht – матрицы размера
HxB.
Операции :
1x Matrix-matrix multiplication (input 2HxB,
output 4HxB)
1x Matrix-vector multiplication (input H, output H)
2x Pointwise tanh (size HxB)
3x Pointwise sigmoid (size HxB) 5x Pointwise add (size HxB)
2x Pointwise multiplication (size HxB)

## Slide 16: СДКП Необходимые вычисления
Уравнения:
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
+ 𝑏𝑖)
+ 𝑏𝑓)
+ 𝑏𝑜)
𝑐Ƹ𝑡 = tanh(𝑊𝑐 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∘ 𝑐Ƹ𝑡 ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∘ tanh(𝑐𝑡)
Для бэтча B, wt, ht – матрицы размера
HxB.
Операции:
1x Matrix-matrix multiplication (input
2HxB, output 4HxB)
2x Pointwise tanh (size HxB)
3x Pointwise sigmoid (size HxB) 5x Pointwise add (size HxB)
2x Pointwise multiplication (size HxB)

## Slide 17: Умножение Матрица на Матрицу
Известное как GEMM
Умножение матрицы на матрицу (или GEMM) C=AB может быть параметризован тремя матрицами
размеры: M, N и K.
Операции с плавающей точкой = MN(2K-1) ≈ 2MNK
Байты через память = sizeof(dataType) * (MK + KN + MN)
A
B
=
C
K
N
M
M
N K

## Slide 18: Матрицы СДКП FLOP: соотношение Байтов
Сначала входные данные имеют форму 2HxB, а форма выхода - 4HxB.
Если A является нашей матрицей параметров, это дает M=4H, N=B, K=2H
 Операции с плавающей точкой ≈ 2*4H*B*2H = 16HHB
 Байты через память (fp32) = 4(8HH + 2HB + 4HB)
Это дает отношение flops: соотношение байтов 16HHB:4(8HH + 2HB + 4HB) = 2HB:3B+4H

## Slide 19: Память vs предел FLOP Ожидаемый размер бэтча
Размер бэтча (B) может варьироваться для данной модели, давая модель с аналогичной производительностью.
Во время обучения объем памяти требовал весы примерно линейно с размером бэтча.
Конвергенция может быть плохой, если размер бэтча слишком большой или слишком маленький.
При развертывании может оказаться, что только несколько объектов доступны для обработки сразу, и они потенциально ограничивает бэтчинг.

## Slide 20: Roofline модель для СДКП Выбор эффективного размера минибэтча
1
2
4
8
16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
GFLOP/s
Roofline модель для СДКП GEMM. H=2048, NVIDIA P100
16384
8192
4096
2048
1024
512
256
Минибэтч
Теория

## Slide 21: Roofline модель для СДКП Выбор эффективного размера минибэтча
1
2
4
8
16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
GFLOP/s
Минибэтч
Roofline модель для СДКП GEMM. H=2048, NVIDIA P100
16384
8192
4096
2048
1024
512
256
Теория
Результаты

## Slide 22: Оптимизация Сетевого Уровня СДКП
22

## Slide 23: Оптимизация Сетевого Уровня
Постановка проблемы: с учетом фиксированных H и B, как я могу заставить работать мою сеть быстрее?
Я расскажу о трех способах оптимизации, которые могут быть применены:
Уменьшение трафика памяти
Сокращение накладных расходов
Увеличение параллелизма
См. 1 для других возможных способов оптимизации
1Optimizing Performance of Recurrent Neural Networks on GPUs. Appleyard et al., arXiv 2016.

## Slide 24: Уменьшение трафика памяти Оптимизация #1
Для небольшого (неизменного) минибэтча пропускная способность ограничена. Большая часть пропускной способности загружает матрицу А, которая постоянна в течение долгого времени.
Если мы можем уменьшить количество раз, которое мы загружаем матрицу А, то можно ждать более быструю работу.

## Slide 25: Развертывание с течением Времени До
25
Повторите одну и ту же операцию с комбинацией:
  Исходное состояние
  Новый input
Ячейка СДКП
𝑤𝑡
ℎ𝑡
ℎ𝑡
ℎ𝑡−1

## Slide 26: Развертывание с течением Времени После
26
Повторите одну и ту же операцию с комбинацией:
  Исходное состояние
  Новый input
….
𝑤0
𝑤1
𝑤2
𝑤3
𝑤4
𝑤5
𝑤6
ℎ0
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5
ℎ6

## Slide 27: Освобождение Зависимостей Input Предыдущего Слоя vs Рекуррентный Input
27
Уравнения СДКП имеют много матричных уравнений вида: 𝑊∗ 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
Так, wt – это input из предыдущего слоя, ht-1 - input с предыдущего рекуррентного шага
Мы можем выделить эти две части умножения матрицы:
= 𝑊𝑙∗ 𝑤𝑡
𝑊∗ 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑊𝑟∗ ℎ𝑡−1
Это приводит к одному умножению матрицы, которое работает на выходе из предыдущего слоя, и одному умножению матрицы, которое работает на выходе из предыдущего шага.
Функционально это одно и то же.

## Slide 28: Операции Слияния с течением Времени Эффективное увеличение Минибэтча
Каждая стрелка может рассматриваться как матричное умножение. Поскольку вертикальные стрелки независимы, их можно сгруппировать.
….
𝑤0
𝑤1
𝑤2
𝑤3
𝑤4
𝑤5
ℎ0
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5

## Slide 29: Операции Слияния с течением Времени Эффективное увеличение Минибэтча
Каждая стрелка может рассматриваться как матричное умножение. Поскольку вертикальные стрелки независимы, их можно сгруппировать.
На x раз больше входных элементов для обработки, группировка по x эквивалентна увеличению минибэтча x (матрица параметров является временным инвариантом).
Параллелизм может быть сохранен путем параллелизма задач, или «стриминг»
….
𝑤0
𝑤1
𝑤2
𝑤3
𝑤4
𝑤5
ℎ0
ℎ1
ℎ2
ℎ3
ℎ4
ℎ5

## Slide 30: Постоянные РНС Передовая Технология
Операции слияния с течением времени помогают только некоторым нашим матричным умножениям: рекуррентные операции по-прежнему ограничены пропускной способностью.
Диамос и др.2 предложили метод сохранения рекуррентной матрицы на чипе с очень высокой пропускной способностью для чтения
Некоторые ограничивают реализацию из-за лимитов по размеру встроенной памяти, но они являются впечатляющими ускорителями для небольших бэтчей (>10x)
2Persistent RNNs: Stashing Recurrent Weights On-Chip, Diamos et al., ICML 2016

## Slide 31: Накладные Расходы Оптимизация #2
Уравнения:
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
+ 𝑏𝑖)
+ 𝑏𝑓)
+ 𝑏𝑜)
𝑐Ƹ𝑡 = tanh(𝑊𝑐 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∘ 𝑐Ƹ𝑡 ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∘ tanh(𝑐𝑡)
Для бэтча B, wt, ht - матрицы размера
HxB.
Операции:
1x Matrix-matrix multiplication (input 2HxB,
output 4HxB)
2x Pointwise tanh (size HxB)
3x Pointwise sigmoid (size HxB)
5x Pointwise add (size HxB)
2x Pointwise multiplication (size HxB)

## Slide 32: Накладные Расходы Оптимизация #2
Уравнения:
𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1
+ 𝑏𝑖)
+ 𝑏𝑓)
+ 𝑏𝑜)
𝑐Ƹ𝑡 = tanh(𝑊𝑐 𝑤𝑡; ℎ𝑡−1 + 𝑏𝑐)
𝑐𝑡 = 𝑓𝑡 ∘ 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 ∘ 𝑐Ƹ𝑡 ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 ∘ tanh(𝑐𝑡)
Для бэтча B, wt, ht – матрицы размера
HxB.
Операции:
1x Matrix-matrix multiplication (input 2HxB,
output 4HxB)
2x Pointwise tanh (input HxB) 2x Pointwise sigmoid (input HxB) 5x Pointwise add (input HxB)
2x Pointwise multiplication (input HxB)

## Slide 33: Точечные Операции Оптимизация #2
Наивная реализация этих точечных операций с ГП будет реализовывать их каждое как отдельное ядро ГП
Ядро по существу означает, что:
ЦПУ запускает ядро на ГП с небольшими издержками
Для каждого точечного элемента запускается один поток
Этот поток считывает значение, за которое оно отвечает, выполняет простую операцию и записывает ее результат
Есть две проблемы с этим: издержки установки ядра и пропускной способности.

## Slide 34: Точечные Операции Решение
Решение к этой проблеме - это объединить точечные операции на одном ядре
Вместо запуска на ядре каждой операции, надо запустить всю серию сразу.
В вышеуказанном случае, это ускорит процесс больше, чем в 2 раза.
Source: https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/optimizing-recurrent-neural-networks-cudnn-5/

## Slide 35: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 36: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 37: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 38: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 39: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 40: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 41: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 42: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 43: Увеличение Параллелизма Оптимизация #3
….
….
….

## Slide 44
Производительность
Использование Стримов + Слои
Выход визуального профилировщика NVIDIA :

## Slide 45: Три Оптимизации Ускорение
Для СДКП со следующими свойствами:
512 скрытых единиц
100 рекуррентных итераций
Минибэтч 64
Четыре слоя
До: 83.6мс/проход
После: 23.8мс/проход

## Slide 46: cuDNN Библиотека для Нейронных Сетей
NVIDIA предоставляет бесплатную библиотеку для ускорения работы с Нейронными Сетями: cuDNN
cuDNN интегрирован во все основные структуры и предоставляет оптимизированные процедуры для множества архитектур нейронных сетей, в том числе основные РНС, ГП и СДКП.
Подробности и скачивание здесь: developer.nvidia.com/cudnn
Другие библиотеки доступны для операций БПЛА, БПФ, генерации случайных чисел и многих других операций.

## Slide 47: Заключительные Слова
Выбор как hardware, так и software могут значительно уменьшить время решения.
Важно знать о компромиссах производительности при проектировании и выполнении сети.
Библиотеки и структуры предназначены, чтобы сделать как можно больше для вас, насколько это возможно, но может быть вам придется сделать немного дополнительной работы, чтобы получить максимальную производительность, особенно при отклонении от проторенного пути.